## Slide 1
EF窯薄板積層割れ率
(運輸割れ改善)

## Slide 2: 運輸割れ改善
YFとEF窯の薄板割れの現状把握。
輸送割れの目標設定。
輸送による割れの改善の進捗。
輸送割れ再對策。
底棧變更品的效果。
今後預計改善的方向。

## Slide 3
問題點
2024年，薄板生產主力由YF窯轉變為EF窯後，積層破裂率顯著增加。
現況分析
• NONTAS/TAS的破裂率差異不大，不論是0.2/0.15t破裂
的數量皆呈現上升趨勢。
數據比較
窯爐
品項類型
積層破裂率
TAS/NONTAS破裂率
EF窯
NONTAS
明顯偏高
差異不大
YF窯
NONTAS
較低
差異不大
EF窯
TAS
較高
差異不大
YF窯
TAS
較低
差異不大
1.YFとEF窯の薄板割れの現状把握
YF
EF
● 底棧位置：②+④破裂率，高達87%。
● 底部位置：①～⑤破裂率總和93%。
②
④
①
③
⑤
從破裂位置來看、發生最多的是在底棧位置。

## Slide 4
1.YFとEF窯の薄板割れの現状把握
生產差異
EF窯與YF窯的生產參數對比
參數
EF窯
YF窯
速度 (L/S)
412h/m
281h/m
薄板中央部位皺褶
不良
良好
生產難度
較高
較低
生產因素分析
EF窯薄板中央部位皺褶不良，導致結構不均勻，
產品本身就存在潛在的脆弱性。
運輸過程
運輸過程中發現的問題
最內側PL與櫃壁間隙過大
放置在貨櫃車最內側的PL（棧板）與前方櫃壁之間存在距離，
導致運輸過程中PL前後晃動。
PL間固定不牢固
棧板與棧板之間僅以布索間隔，且僅靠PL下方木板固定位置。
當車輛晃動較大或緊急煞車時，PL容易發生位移。
Stopper設置不足
第⑥個PL前後應設置Stopper以防止位移，
但實際現況是只有在最後端有設置Stopper。
運輸過程中PL位移示意
廠區差異
▼ YF：Fab1場內移動
EF：
Fab2→Fab1

## Slide 5
目標設定について
根據YF窯開捆破裂的LEVEL、將破裂的改善目標設定為0.12%、預計透過破裂的改善及對策達成目標。
2.輸送割れの目標設定。
YF
EF
目標：0.116%
█YF窯與EF窯開捆破裂的狀況

## Slide 6: 3.輸送による割れの改善の進捗
方向一、堆高機作業改善
速度限制
薄板製品搬運時、堆高機速度限制在3Km/h
牙叉治具防震措施
在牙叉上加裝防震墊、減少搬運過程中的衝擊
方向二、貨櫃裝載改善
Stopper設置
第一個PL(PL)推至貨櫃最內側、追加Stopper
減少前後晃動。
「ㄇ字型」布索固定方式
PL之間採用「ㄇ字型」布索固定方式，避免位移
防震墊增設
在PL下方木板處設置防震墊，以吸收運輸過程
中的震動

## Slide 7: 3.輸送による割れの改善の進捗
為了改善運輸造成的破裂、運輸相關部門討檢討出對策、2025年1月運用開始~

## Slide 8
3.輸送による割れの改善の進捗_効果
初期成效分析
成效分析結果
2024年實施運輸改善對策後，初期破裂率呈現明顯下降趨勢，
表明所採取的措施在一定程度上是有效的。
然而，在初期下降後，破裂率又出現了波動回升的現象。
這暗示了對策的執行一致性是維持改善成效的關鍵因素。
震動測試分析
第一回測試結果
第一回測試結果顯示，不同PL放置位置的震動差異不大。
可能是由於測試人員跟車，導致運輸單位人員在測試期間特別注意，
從而影響了震動數據的真實性。
後續測試計劃
「秘密測試」方案
為獲取更客觀的數據並確保運輸人員持續保持警覺心，
後續規劃了不定期進行「秘密測試」。
即在人員不知情的情況下裝設震動器，以比較震動與破裂情況。
對策的執行一致性是維持改善成效的關鍵因素，若執行不夠徹底或人員警覺性下降，破裂率便可能再次升高。
YF
EF
對策後
目標
對策前
結論

## Slide 9: 4.輸送割れ再對策_底棧硬度改善
◆為進一步改善薄板積層板裂問題，2025年導入了新的解決方案——「藍色底棧」。
青色硬度：88゜
黑色硬度：65゜
【藍色底棧】
M-Flat硬度：89゜
TEX硬度：54゜
【素板通常使用副資材】
優缺點比較
<現況使用>
<改善使用>
緩衝性較不佳、防震、吸震效果較差、承重力較差 | 緩衝性、防震、吸震、承重力較佳
長滯一段時間後底棧會有微下陷的情形 | 長滯一段時間後無底棧下陷的情形
運輸時常有不明破裂情形發生 | 予想可削減運輸時破裂情形發生

## Slide 10: 4.輸送割れ再對策_底棧硬度改善
◆2025年7月薄板生產使用測試：

## Slide 11
◆2024年對策持續進行，2025年追加新的評價測試：
4.輸送割れ再對策_ブラインドテストのスケジュール

## Slide 12
5.底棧變更品的效果
震動數據分析
藍色底棧的導入在運輸震動方面展現了顯著的改善。根據G力趨勢圖分析，藍色底棧與通常底棧的震動對比如下：
藍色底棧震動G力範圍：-0.3至0.6
通常底棧震動G力範圍：-1.8至2
震動幅度顯著降低83%
破裂率比較
初步測試結果顯示，使用藍色底棧的薄板破裂率確實低於使用通常底棧的薄板。
TEST結論
藍色底棧在震動測試中明顯著優於傳統TAX底棧的防震效果
初回的破裂率TEST、也顯示其有助於降低積層板裂
目前的測試數量較少，就效果來看仍有待進一步驗證
後續將追加中量與大量的評價測試，以獲得更具統計學意義的結果

## Slide 13: 6.今後預計改善的方向
①藍色底棧中量、大量評價實施。
②不定期進行『薄板製品運輸震動測定』。
③輸送對策ルールの遵守確保すること。
④角欠・欠板選別ルール再検討する。

## Slide 14
END