## Slide 1
積層基板の超薄板素板生産安定化、 積層～切面～研磨～検査工程生産性向上
コスト削減による収益改善
艾杰旭（AGC)顯示玻璃股份有限公司
AGC Display Glass Taiwan Inc.
Notes: 積層基板の超薄板素板生産安定化、積層～切面～研磨～検査工程生産性向上
コスト削減による収益改善についてADTから報告いたします。

## Slide 2: COLD薄板生産対応全体図
薄板生產力向上
縱切掃除機
橫切機切圧調整
引入SENSOR
縱折SENSOR
H/O SENSOR
紙捲機SENSOR
Guillotine
本線ロール
P詰機
引込FT
0.15t
0.5t
Video Speed X 1.5

## Slide 3: 横切改善対応
切圧需要
高い(厚い)
低い(薄い)
第一段 高切圧
第二段 低切圧
(切圧距離SENSOR決め)
+
-
第一段 高切圧
第二段 中切圧
(切圧距離設定可能)
第三段 低切圧
①AIR供給源
Air Tank追加
②動作切替
電磁弁追加
③切圧調整
レギュレータ追加
④動作設定
ソフト改造
板厚変化激しいところは切圧高いの原因で割れ発生し易い、分段の設定SENSOR位置決めるので距離変更難し。
切圧分段設定増加、板厚変化激しいところ圧力設定可能になる現実の状況見て分段の圧力と距離設定可能
■対策前
■対策後
割れ発生し易い
切圧分段設定
NET
NET

## Slide 4: P詰め機改善対応
P詰機⇒PL受け渡し時座屈発生
①座屈防止Pusherで座屈発生箇所を
押し込めていない
②PL側の傾斜角度不足
(座屈を矯正する方向の力が不足)
座屈防止Pusherの取り付け位置を下げることで、
座屈発生させることなく対応、安定採板のためには上部にPusherを追加
推定原因
PL詰め機
77°
1°
座屈防止Pusher
PL詰めPusher
PL詰め機
77°
1°
座屈防止Pusher
PL詰めPusher
・現状
・座屈防止Pusher追加と位置変更
■対策前
■対策後
P詰機⇒PL受け渡し時座屈発生しない