## Slide 1: 2025年 本社方針説明会
2024年12月26日
ADT社長方針
会社方針＆CSR方針

## Slide 2: 活動規劃
主題 | 區分 | 活動項目 | 実施項目
【素板】QMS体制改善特別強化活動 | 予防活動 (QMSの信頼性) | 品質Compliance意識喚起 Complianceの精神を上から下へと浸透させる 「既有のルールを全員が守る」 | QMS基礎／Compliance事例再教育
 |  |  | Complianceと作業ルール守り重要性のコミュニケーション
 |  |  | 作業前のQMS KYを日常的に実施する
 |  | 作業SOPと教育方法の見直し | •検査関係のSOP内容與現場作業正確性のパトロール •教育方法の見直し(教育含め）
 |  | ルール守るの作業有効性確保 | BR検査作業におけるVIDEO点検確認の強化 (第3者確認／各窯交差確認／自主確認)
 |  |  | 確認困難な作業場所洗出／カメラ増設検討
 | 変化点管理 (工事後品質の信頼性) | EVENT発生時に品質確保の体制仕組み | 工事後とEVENTの品質情報連絡体制の改善
 |  |  | 設備交換／メンテナンス後のRISK及び品質確認方法の構築
 | 検査信頼性 (検査の信頼性) | 素板検査と教育方法の見直し | 素板外観検査認定教育の強化 (基本認定：素品、ON LINE認定：製造)
 |  |  | 過去的見逃し欠点特徴のLIST UP分析及び再教育
 |  |  | 検査方法の見直し (収率とBR検査の手法を再検討）
 |  |  | 収率洗浄機の汚れ判断方式を確立
 |  | 検査機管理、点検，校正方法レビュー | 各検査設備点検管理LIST UP
★
★
★
★
★
★

## Slide 3: 予防活動①
◆ 品質Compliance意識喚起、Complianceの精神を上から下へと浸透させる「既有のルールを全員が守る」
■ QMS基礎／Compliance事例再教育
■ Complianceと作業ルール守り重要性のコミュニケーション
■ 作業前のQMS KYを日常的に実施する
作業SOPと教育方法？
● QMS基礎教育
● Compliance認知教育
● Compliance相關案例教育
★ 製一部共計：361人次，SA、SB 階全員完成
● 將過去品質異常案例做成教育資料，並在每日作業前，利用QKY Sheet進行QMS KY。
QKY Sheet
QMS KY 写真
① Compliance 重要性說明
② SA、SB階提出執行困難處及想法
③ 意見改善後進行FB，並建立FB循環機制
D階
C階
SA、SB
★ 創造能確實遵守Compliance的作業環境
★ 藉由作業前的QMS KY，增加作業同仁對於品質
異常狀況的警覺性，也同時提升同仁的品質意識
済
済
済

## Slide 4: 予防活動②
ルール守るの作業有効性確保
◆ 作業SOPと教育方法の見直し
■ 検査関係の品質SOP内容と教育方法の見直し
■ SOP内容與現場作業正確性のパトロール
① 標準書教育方式手順書→新規做成
★ 現場作業者複習SOP全部步驟
② 檢查關係SOP再教育
★ SOP教育實施方式統一並標準化
①
②
済
① SOP教育後，實施現場作業正確性巡檢
★ 確保現場作業者（ 說、寫、做 ）一致
済
★ 現場作業正確性のパトロール→缺失なし

## Slide 5: 作業SOPと教育方法の見直し
作業SOPと教育方法の標準化確立
■ 検査関係の品質SOP内容と教育方法の見直し
済
① 無特定教育方式
従來の教育方法：
→ 作業方式不統一
② 只進行修改處的教育
→ 會造成「教育遺漏」
Miss → Loss
現在の教育方法：
① 教育方式：標準書教育方式手順書→新規做成
※ SOP教育實施方式統一並標準化
② 教育內容：檢查關係SOP再教育
※ 現場作業者複習SOP全部步驟
■ SOP内容與現場作業正確性のパトロール
済
● SOP教育後，實施現場作業正確性巡檢
※ 確保現場作業者（ 說、寫、做 ）一致
現場作業正確性のパトロール
→發現還有可改善的細項。
パトロール
檢討
修正
再教育
※二階文書管理規定：
只做錯別字或定期REVIEW(未修改內容)，可不實施教育
★教育擔當者從頭逐項進行SOP全部講解或示範操作
★被教育者對教育的SOP內容進行閱讀或實際操作

## Slide 6: ルール守るの作業有効性確保
※ 檢視VIDEO畫像，確認人員作業手法是否依造SOP
提升Video檢視頻度，確保作業者確實依造作業SOP，同時提升作業者對作業的責任感！
● 現況確認：
◎ 檢查作業項目：共23件
● 問題點：檢視週期過長，6個月才檢視1件作業
◎ 檢視頻度：4件/月
→無法立即反應作業者的問題
→如果作業者的作業手法未依造SOP，
Gray範圍會因此而增加
檢查作業
1～4
檢查作業
5～8
檢查作業
9～12
檢查作業
13～16
檢查作業
13～16
檢查作業
17～23
1月
2月
3月
4月
5月
6月
23件全部檢視完成/6個月
檢查
作業 1
7月
番號→
● 改善：檢視頻度強化
◎ 檢查頻度：4件/月→23件/月
檢查作業
1～23
檢查作業
1～23
檢查作業
1～23
檢查作業
1～23
檢查作業
1～23
檢查作業
1～23
1月
2月
3月
4月
5月
6月
每個月都檢視23件作業
◎ 若發現作業者的作業手法未依造SOP，
→可立即反映作業者的問題
→可大幅縮短Gray範圍
■ 檢視Video畫像時，另外發現的問題點：
檢視Video時，發現Camera存在以下問題
→畫面模糊、距離太遠→看不清作業者的動作

## Slide 7: ルール守るの作業有効性確保
※ 【目的】 檢視VIDEO畫像，確認人員作業手法是否依照SOP
提升Video檢視頻度，確保作業者確實依造作業SOP，同時提升作業者對作業的責任感！
● 現況確認：
◎ 檢查作業項目：共23件
● 問題點：作業檢視週期長。(平均1件/6個月)
◎ 檢視頻度：4件/月
→無法知道作業內容與SOP是否一致
→檢查作業信賴性無法確保
檢查作業
1～4
檢查作業
5～8
檢查作業
9～12
檢查作業
13～16
檢查作業
13～16
檢查作業
17～23
1月
2月
3月
4月
5月
6月
23件全部檢視完成/6個月
檢查
作業 1
7月
番號→
● 改善：檢視頻度強化
◎ 檢查頻度：4件/月→23件/月(全檢查項目實施)
檢查作業
1～23
檢查作業
1～23
檢查作業
1～23
檢查作業
1～23
檢查作業
1～23
檢查作業
1～23
1月
2月
3月
4月
5月
6月
改善後持續進行
◎ 若發現作業者的作業手法未依造SOP
■ 檢視Video畫像時，另外發現的問題點：
檢視Video時，發現Camera存在以下問題
→畫面模糊、距離太遠→看不清作業者的動作
【目標】 全檢查項目實施
→可以立即反應作業者問題，進行改善
→檢查作業信賴性可以有效提升

## Slide 8: ルール守るの作業有効性確保
※ VIDEO畫像的確保：可清楚檢視作業者的作業方式
提升Video檢視頻度，確保作業者確實依造作業SOP，同時提升作業者對作業的責任感！
● Video畫像確認：
畫像模糊
鏡頭距離太遠
作業區
カメラ
無法調整
カメラ數量
36
支
12
支
2
支
調整鏡頭聚焦/
角度/移設/替代
共：48支
調整完成
追加監視設備，
變更作業埸所，
限定作業區域
預定：4/E完成
對策方向
實施案例-①調整鏡頭聚焦及角度
畫像模糊，無法看清楚人員動作
調整前
調整後
畫像清楚，人員動作清晰可見
實施案例-②變更作業場所
EF3 NON-TASライン俯瞰図
原作業區①
原作業區②
限定作業區②
限定作業區①
原作業區①、②過於分散
將作業區①、②進行調整，
限定特定位置，再新增一支
過於カメラ，可同時拍攝。
已完成
改善
48 支
可使用
カメラ
128 支

## Slide 9: 検査方法の見直し(収率とBR再検討）
流動方向
NTE#1
NTE#2
RE2
RRC2
RC2
LC2
LLC2
LE2
RE1
RRC1
RC1
LC1
LLC1
A員
B員
A員
B員
A員
LE1
B員
缺點：
無法做到相互確認
容易有見逃情形發生
【目的】 檢查方式與手法再檢討予防『刮傷見逃』情況發生
■現況【人的面】(改善後)變更檢查作業方式
A員負責NTE#1、B員負責NTE#2，以『1人一NTE』方式進行
■過去【人的面】
A員與B員進行檢查作業，以『1人一部位』檢查方式進行
優點：
對有傾向懸念刮傷進行2次確認
並核對是否為Pitch性欠點
較不會有見逃情況發生。
流動方向
NTE#1
NTE#2
RE2
RRC2
RC2
LC2
LLC2
LE2
RE1
RRC1
RC1
LC1
LLC1
B員
LE1
A員
1人一部位
LE1
LE2

## Slide 10: 作業SOPと教育方法の見直し
作業SOPと教育方法の標準化確立
◆ 教育方法の見直し(教育含め）
① 標準書教育方式手順書→新規做成，SOP教育實施方式統一並標準化
① SOP教育方法不一致
② 只針對改訂的地方進行教育。
③ 讓作業者自己進行閱讀。
④ 需要實際操作，未確實實施。
⑤ 未進行被教育者的理解狀況。
→ 會造成「教育遺漏」的情形！
→ 作業者對內容的「理解有落差」！
→ 作業者會「遺漏正確的操作」！
→ 作業者存在「未正確理解」的風險！
④ 被教育者，
對教育的SOP內容進行閱讀及實際操作！
② 教育流程，
從手順的第一項至最終項，逐步教育及操作！
③ 教育擔當者，
從頭逐項進行SOP全部講解及示範操作！
⑤ 課程結束前，
擔當者需對被教育者進行理解度確認！
標準書教育方式手順書
教育擔當者
被教育者
依教育需求
選定相關SOP
SOP教育重點：
按照標準書全部內容，
依次進行教育
SOP講解
及示範操作
判定
被教育者是否理解
SOP內容
SOP教育簽到
SOP教育訓練完成
SOP閱讀
及實際操作
理解度確認
OK
NG
■ 現況教育方法的問題點 ■
■ 改善後的教育方法 ■

## Slide 11: 作業SOPと教育方法の見直し
藉由パトロール建立更加優良的教育環境
◆ SOP内容與現場作業正確性のパトロール
● 目的：SOP教育後，確保現場作業者（ 說、寫、做 ）一致。
發現有可改善的細項。
細項檢討、修正
パトロール
缺失
發現
重新
教育
◆ 可改善細項舉例
● 標準書流程圖的圖型使用錯誤
※檢查時間可能會造成誤解
● 修正後

## Slide 12: E/L検査機改造による検出能力ＵＰ
検査機漏光、背光嚴重，光亮値落差大！
■ E/L検査機光源疑慮→E/L検査機の能力確認
● 作動方式：手動掀蓋
蓋板
● 現場確認
有玻璃有蓋
檢查台漏光、背光嚴重
無玻璃有蓋
檢查台漏光嚴重
● 實測數據
(Lx)
10067
10180
11270
10601
量測位置
MAX差值：1203 (Lx)

## Slide 13: E/L検査機改造による検出能力ＵＰ
利用氣壓缸去除人員的差異性，再用壓條及毛毯防止漏光！
■ E/L検査機漏光的要因分析
■ E/L検査機改造方向
① 人員旋轉遮光蓋的力道不同，
且遮光蓋密合度不足，造成漏光，形成光害
② 漏出的光源被遮光蓋反射至設備底板，造成光害
● 問題點
檢查台背板
檢查台
光源
Glass
遮光蓋
①
②
● 提高密合度
※ 使用氣壓缸來協助遮光蓋的動作，
由原本旋轉掀蓋的方式，改為直線壓蓋的方式；
並將遮光蓋改為壓條，前端貼附FT毛毯，再利用
氣壓缸的壓力，防止漏光。
①
氣壓缸
檢查台背板
檢查台
光源
Glass
FT毛毯
壓條

## Slide 14: E/L検査機改造による検出能力ＵＰ
改造後現場確認：漏光及背光狀況消除！
■ E/L検査機漏光對應→E/L検査機改造
● 作動方式：手動掀蓋→氣動壓條的方式
壓條
氣壓缸推動
● 現場確認→無漏光、無背光
有玻璃有蓋
檢查台無漏光、無背光
無玻璃有蓋
檢查台無漏光
済
有玻璃有蓋
檢查台漏光、背光嚴重
無玻璃有蓋
檢查台漏光嚴重
閉合後漏光確認
閉合後漏光明顯
閉合後漏光確認
閉合後無漏光
前
前
前
後
後
後

## Slide 15: E/L検査機改造による検出能力ＵＰ
改造後光亮値提升，人員對於見逃樣本看不見的機率降至0%！
■ E/L検査機改造後，檢出能力値確認
● 實測數據→光亮値UP
(Lx)
10067
10180
11270
10601
量測位置
11040
11087
11217
11081
光亮値落差(Max-Mini)
改造前1203(Lx)，改造後下降至177(Lx)
整體光亮値分布均勻。
● 改造前後檢查員檢出容易度比較
( 113.25CH見逃樣本 )
容易看到

## Slide 16: 収率検査の汚染防止対策
外亂發生源確認：
台車上合紙汙染、移動中灰塵
人員將玻璃放置台車
洗淨後
收率檢查
移動
合紙
蓋上合紙
污殘留
※ 洗淨後→放置、運送過程中，外亂因素造成的汙染！
● 現況確認：
◎ 樣本外亂欠點分析：毛屑、合紙污濁、灰塵
問題點→台車上合紙、移動中落塵
灰塵
● 對策：自製密封式樣本放置箱( P.P. BOX )
◎ P.P. BOX改造：自行設計尺寸與結構，並自行組裝、測試
切割材料
組裝黏合
安全面測試
● 對策後：
洗淨後→收率樣本取外放置P.P. BOX並加蓋→收率檢查
洗淨後
放置P.P. BOX
加蓋
收率檢查
移動

## Slide 17: E/L検査機改造による検出能力ＵＰ
………
■ E/L検査機改造
● 作動方式：手動掀蓋→氣動壓條的方式
壓條
氣壓缸推動
● 現場確認→無漏光、無背光
有玻璃有蓋
檢查台無漏光、無背光
無玻璃有蓋
檢查台無漏光
済
● 實測數據→光亮値UP
(Lx)
10067
10180
11270
10601
量測位置
10620
11087
11217
11081
MAX差值：1203→597 (Lx)

## Slide 18: E/L検査機改造による検出能力ＵＰ
作業SOPと教育方法の標準化確立
有玻璃有蓋
檢查台漏光、背光嚴重
無玻璃有蓋
檢查台漏光嚴重
閉合後漏光確認
閉合後漏光明顯
閉合後漏光確認
閉合後無漏光

## Slide 19: E/L検査機改造による検出能力ＵＰ
………
■ E/L検査機改造後，檢出能力値確認
● 實測數據→光亮値UP
(Lx)
10067
10180
11270
10601
量測位置
10620
11087
11217
11081
MAX差值：1203→597 (Lx)
AVG：471 (Lx) UP
改造前/後光亮值比較(AVG)
改造前(AVG)
改造後(AVG)
(Lx)
4%
● 改造前後檢查員檢出容易度比較
( 113.25CH見逃樣本 )
容易看到

## Slide 20: 収率検査の汚染防止対策
■ 洗淨機：避免玻璃表面不乾淨(外亂欠點發生)影響收率人員判定造成見逃情況發生
……
◆ 現況
● 問題點 ①：洗淨過程是否正常？
→洗淨後，收率檢查樣本是否乾淨？
● 問題點 ②：洗淨後的手法、過程中，是否有外亂因素存在？
放置
台車
收率
檢查
檢查樣本
投入
檢查樣本
取外
洗淨機
◆ 問題點 ①
①
②
● 過去：
洗淨後 →放置台車→收率檢查
沒有確認洗淨後，檢查樣本狀態的規範，
若洗淨機異常→沒洗乾淨→容易造成欠點見逃情況。
● 現況：
※ 洗淨機：洗淨判斷樣本、基準作成
◎ 洗淨後→放置台車→判斷基準確認→收率檢查
壓痕
NG
NG
污點
NG
洗淨後
OK
洗淨後
-現場放置判斷基準樣本-
◎ 判斷樣本知識教育→濟

## Slide 21: 収率検査の汚染防止対策
■現況
利用PP BOX製作放置玻璃治具，可避免玻璃表面被污染可能，降低欠點見逃發生率
■過去
玻璃洗淨後會將玻璃放置台車上，並蓋上合紙進行隔離
合紙表面可能有污會影響收率人員的判定
外亂發生源：
合紙表面可能有污殘留
人員將玻璃放置台車
洗淨後
收率檢查
合紙
蓋上合紙
污殘留
洗淨後
收率檢查
直接放置P.P.BOX內
經由洗淨機洗淨後，無接觸外亂，避免被汙染
■ 洗淨機：避免玻璃表面不乾淨(外亂欠點發生)影響收率人員判定造成見逃情況發生
● 問題點 ②：洗淨後的手法、過程中，是否有外亂因素存在？

## Slide 22: 収率検査の汚染防止対策
※ 洗淨機：避免玻璃表面不乾淨(外亂欠點發生)影響收率人員判定造成見逃情況發生
②：洗淨後放置、運送過程中，外亂因素造成的汙染！
◆ 現況：
洗淨過程中，樣本可能受到汙染，
→洗淨後，收率檢查樣本不乾淨而造成欠點見逃！
檢查樣本
投入
檢查樣本
取外
洗淨機
▼ 收率樣本洗淨
● 問題點：
◎ 洗淨機沒有定常保養機制→污垢累積→洗淨能力下降
● 制定洗淨機各部品保養、更換週期！
鼓風機
#1
濾網
#2
濾網
#3
濾網
更換：1回/6個月
洗淨機
直水
濾心A、B
更換：1回/2個月
循環洗淨
濾心A、B
定修、內部清洗
1回/3個月
※依據：ON-TAS
◎ 檢查前沒有確認洗淨後狀況→沒洗乾淨→容易造成欠點見逃
● 洗淨判斷樣本、基準作成，進行樣本判斷基準教育！
壓痕
NG
NG
污點
NG
洗淨後
OK
洗淨後
判斷基準樣本
判斷基準樣本
判斷基準樣本
◆ 對策：
● 洗淨後→放置台車→判斷基準確認→收率檢查