## Slide 1: DX工具活用窯生產技術向上

## Slide 2
ADT 有5座窯爐,是DISPLAY窯爐最多的據點,
從2003第一座窯建設迄今已超過20年,這20年來累積了很多生產經驗
也培養了很多有經驗的老手
但隨著目前產品多樣化及品質要求嚴苛,以經驗進行決策的方式,似乎有些不符需求,故希望藉由DX技術,從經驗進行決策模式,轉變成以數據進行決策,邁向下一階段
背景
畫面上元素
5窯
新產品(手機/車載……)
經驗決策=>數據決策 人=>DATA

## Slide 3: 窯介紹
簡單介紹素板製造流程
HOT
COLD
Notes: 本說明素板製造流程,各區域簡要說明
要滿足數據決策模式須進行重要數據收集

## Slide 4: 製一部司令塔
原物料情報
製品在庫
設備即時狀態
良品率
環境管理
(能耗&廢棄物)
成本
人員
訂單/交期
データに基づいて意思決定を行う
依據數據進行決策
概念一樣,可以用漂亮點的圖
或者是用拼圖也可
Notes: 針對依數據進行決策的方針,從生產關聯條件中,擬定出製一部需要的重要情報
其中包含生產所需的4M(人機料法),及製品品質情報等資訊

## Slide 5: 司令塔構築Part1:數據收集
Pythonで
畫面上元素
分散四處的數據=>集中收集
Notes: 素板生產從原料/窯/HOT段到COLD段,生產相關資訊分散在各系統中
內部進行討論將所需要的情報列出,並進行數據收集

## Slide 6: 司令塔構築Part1 :需求情報確立&畫面建構
Pythonで自動的に計算され、グラフとして出力される、定例作業時間 110Hr/月を削減。
8種類の品質状況、5種類の設備状況が公開され、自動的に生成されるグラフは合計78枚。継続的に追加している。
製造一部SPOホームページ
検査機184台PCのハードディスクの状態
各窯のN-Deltaはリアルタイムに確認可能
各窯の欠点 検出状況
Notes: 想要依數據進行決策,需要讓數據可以一目了然,容易進行判斷
因此,須將數據轉化成即時可視的圖表,
將所收集到數據逐一檢討呈現方式,並於需要進行管制的重要參數,設定出管制值
便於快速掌握異常加以因應

## Slide 7: 司令塔構築Part2 :判斷困難的生DATA
CF 微小欠點分布圖
畫面上元素
利用２個不同時間點的圖形
呈現看不出差異
Notes: 將所有DATA轉化成圖形之後,發現部分資訊化成圖表之後,並無法簡單進行判斷
如圖所示：這是經過ＴＯＭ３檢查機獲得的欠點資訊所畫出的圖形
只能看出散亂的欠點分布，無法確認出品質的變化

## Slide 8: 司令塔構築Part2:生DATA整理～關鍵指標掌握
CF 微小欠點分布圖
畫面元素
欠點種類及寫真
目前檢查機機能,針對微小畫像, 無法有效分類
BOS:品質指標
泡:品質指標
汙:無視
Notes: 為有效掌握品質狀況，針對欠點進行分類
檢查機所檢查出的欠點有許多種類
而其中只有特定幾項欠點是具有品質指標意義的
如果可以只針對有意義欠點進行可視化,應該可以有效掌握品質變化

## Slide 9: 司令塔構築Part2:生DATA整理～雜訊去除
Internal Use Only
沒有參考價值的 資料
有參考價值的 資料
AI 畫像辨識分類
Before
After
畫面上元素
利用２個不同時間點的過濾後圖形
呈現出可以有效判別的效果
Bos 0.96
awa 0.93
yogo 0.95
Notes: 如果可以將不需要監控之欠點資訊加以過濾
就可以滿足關鍵指標監控之需求
所以我們利用AI的圖像辨識機能,進行各種圖像辨識的訓練
成功開發出無效欠點過濾器,將有用資訊留下
如圖所示,經過濾後的圖形可以有效的看出品質的變化
讓現場可以依照品質狀況進行異常排除

## Slide 10: 司令塔構築Part3:新管理指標
依經驗進行定性化的判斷
2014年~
板のうねり/板のダブつき 見えるために、ゼブラボード設置
3/14
3/16
Notes: 除上述的透過SENSOR或檢查機收集到的數據之外
如果可以透過現場觀察掌握到品質變化,應該可以作為操作的參考
大約在10 年前,我們在COLD現場裝設了一個斑馬紋看板來確認素板SP/CMI
如右圖所示,3/14與3/16 的波紋形狀有所不同且與板哲良率有明顯的相關性
但是在ADT 近10年來,現場人員僅能以目視進行好壞的判斷
實際運用在操作條件上應用不容易實施

## Slide 11: 司令塔構築Part3:新管理指標
依經驗進行定性化的判斷
3/12中出
3/14朝出
3/16夜出
3/18夜出
Notes: 除上述的透過SENSOR或檢查機收集到的數據之外
如果可以透過現場觀察掌握到品質變化,應該可以作為操作的參考
大約在10 年前,我們在COLD現場裝設了一個斑馬紋看板來確認素板SP/CMI
如右圖所示,3/14與3/16 的波紋形狀有所不同且與板哲良率有明顯的相關性
但是在ADT 近10年來,現場人員僅能以目視進行好壞的判斷
實際運用在操作條件上應用不容易實施

## Slide 12: 司令塔構築Part3:新管理指標建立:定量化
自主開發畫像解析系統
Notes: 圖像DATA不容易判別,如果可以將圖像數據化,再進行數據解析
於是想透過畫像解析技定性的圖像轉成可以定量評價的數據
於是由製一部具備PYTHON能力的同仁進行自主開發
我們收集了

## Slide 13: 實際運用說明
0.5t生產
0.3t初期
0.3t穩定
0.3t跳動

## Slide 14: 窯生產安定~新指標建立品質安定
窯の操作に応じ、Pythonのデータ分析及び画像解析技術を利用し、窯の品質操作を補助するためのアプリを自主開発。
【各窯巨大泡自動警告の開発】
各窯のブレイクと巨大泡の関連性を確認するために、一時間毎に巨大泡の発生位置と規模を計算する必要がある。
檢查機
【縞模様監視映像のデータ化】
薄板生産時に縞模様の波動は切折りの品質と関連するので、作業者は監視カメラの映像から判断する必要がある。ソフトウェアの開発により、映像をデータ化し、グラフ化することで、窯の品質操作を補助する。
【改善】
巨大泡の自動警告プログラムを開発し、プログラムが自動的に計算し、閾値を超えるとすぐに関係者にメールで連絡する。
各窯は2024年07月から導入使用
2024年05月からEF導入使用
縞模様の監視映像
可視化
データ化
ソフトウェア開発
自動警告のメール
EF 薄板生產創紀錄
WIZAS因…EXITBREAK防止~預警
薄板……..

## Slide 15: ③ AI畫像辨識- CF 微小欠點品質監控(BOS、泡)
Internal Use Only
除了一般的設備品質監控~在製一部的儀表板我們也放上了AI判定的資料
技開開發 N-DELTA
BOS欠點可再區分為上中下游~發生時HOT可即時對應
ADT開發 BOS.泡分類
ADT開發 刮傷分類
微小欠點品質監控 傾向性?
原刮傷分類畫像無法判定? AI畫像再分類

## Slide 16
簡易USB カメラとPythonのデータ認識技術を合わせ、Complianceと作業性の向上を促進しました。
【撓み測定作業の自動化】
撓み測定作業は今年の本社監査で提案された作業の自動化。現在、旧式機械のため、作業員より測定してデータを手書きで記録している。
檢查機
ソフトウェアはテスト中、10月に使用開始の予定。
効果予測:20Hr/月
【改善案】
①自動化を実現するために電気の見解によると、測定機械は古いので、通信モジュール、
PC、配線、配置の更新が必要、ソフトウェアの更新も外部業者に依頼が必要。
⇒ 改善コストが高すぎて、費用対効果が低い。
② USBカメラを購入し、データ認識と自動化ソフトウェアを自主開発する。
⇒ 数千元のコストで自動化改善が可能。
カメラを使用してデータを認識し、自動的に記録表に保存し、画像情報を自動的に保存し、検索可能にする。これにより、コンプライアンス違反を回避する。
【数字認識ソフトウェアの開発】
認識ソフト開発
作業ごとにデータを手書きで100回以上転記し、データを手動で記録表に入力する。
【USBカメラの設置】
簡易カメラをデータ表示画面の上部に固定
他社曾經發生的檢查資料偽照
Compliance違反防止
Notes: COLD方面除了利用自動化進行定例作業削減~在設備點檢方面也利用自動化削減人員負荷

## Slide 17: 效果
設備/品質異常避免
Compliance
效率化

## Slide 18
認識ソフト開発