## Slide 1: DXツール活用による窯生產技術向上
Notes: 大家好
接下來為大家報告DXツール活用による窯生產技術向上

## Slide 2
背景：
活用DX工具
コスト削減
攻める財務
地産地消
SDGs
DX
安全
文化
コンプラ
イアンス
マネジメント
サイクル
AGC plus活動 DX運用活性化
新技術・設備への攻めと取込み
古田さんの方針7つのKSF 9つのパズル 製造一部重点課題
生產推進課
製造一部DX推進的核心
生產推進課
藉由開發DX工具，協助現場作業
同仁解決問題、優化作業。
Notes: 從古田さん方針中7個KSF設定製一部重點課題
其中,在DX推動方面,希望利用DX工具來攻克新技術
而作為製造一部DX推進的核心
生產推進課將藉由開發DX工具，協助現場作業同仁解決問題、優化作業

## Slide 3
背景：
モビール装置
モニター
車載装置
判断
経験
Data
過去形
データドリブン意思決定
ADTの窯炉は、21年前から生産されています。
Notes: ADT 有5座窯爐,是DISPLAY窯爐最多的據點,
從2003第一座窯建設迄今已超過20年,這20年來累積了很多生產經驗
也培養了很多有經驗的老手
但隨著目前產品多樣化及品質要求嚴苛,以經驗進行決策的方式,
似乎有些不符需求,故希望藉由DX技術,從經驗進行決策模式,轉變成以數據進行決策,邁向下一階段

## Slide 4
COLD
HOT
素板製造工程の概要：
原料投入
溶解、清澄區
Glass成形
Glass徐冷
精查設備
素板捆包
註：以上為素板生產簡單示意圖
原料投入數據
HOT生產數據
COLD品質數據
HOT操作決策
Data-1
Data-2
Data-3
Data-4
Data-5
Data-6
Notes: 素板製造從原料投入經溶解,玻璃成形.徐冷,品質檢查,素版切折最終包裝出貨
而這一長串製程中大量的生產及品質數據,對於提升生產安定性有極大參考價值

## Slide 5
素板製造工程面對的問題及解決方案1：
目標：開發DX工具，提高數據、情報的有效性
生產中
破裂的恐懼
欠點情報
參考性低
品質情報
無法立即掌握
無法定量化的經驗
DX工具
解決現場の
困ること
Notes: DX推動範圍非常廣泛,
我們希望透過讓現場同仁體會DX推動所帶來好處,進而接受製一部整體轉型
因此,今年度我們選擇協助解決現場困擾開始做起,
傾聽現場心聲之後,
先是窯的生產操作部分,有品質情報無法立即掌握及欠點情報經度須提高

## Slide 6
窯操作所需的數據
原料數據
溶解、清澄數據
成形數據
徐冷數據
品質精查數據
素板捆包數據
実時間データ分析
HOT
COLD
Notes: 窯的生產操作需要由後段精查設備,收率檢查等品質指標作為判斷依據
而這些資訊分散在各工程站,無法立即掌握
另外正確的欠點情報,是窯發生問題時最重要的參考依據
但,很多欠點很相似,無法正確進行判斷
導致品質情報無法正確又即時的掌握
增添現場對於相關生產操作的難度

## Slide 7
總社開發Data Station
Data Sta統整了HOT相關數據，及
檢查機的品質狀況，並進行了彙整
及趨勢的呈現。不過，欠點的分類
只有種類，沒有HOT不同區域的欠
點型態。所以HOT同仁提出了
「窯欠點型態圖表」的需求。
異物
T.S.
C-ZOP
P.t.
SCAR
B.S.
判斷困難的欠點~新GATE 開發需求
部內跨單位合作，「新視界」自己來！
HOT
COLD
操
作
循
環
無法有效分類、沒有技術支援
● 要個別分類就需要開發新Gate
● 開發新Gate需要相關技術人員的協助
欠點判斷經驗的協助
● 資深同仁對於欠點判斷的高準確性
● 判斷經驗的傳承，並轉化成數據化
部內
跨單位
合作
Notes: 首先是欠點情報精度不足部分,
素板品質透過TOM3檢查機進行確認
本社開發判定用的GATE，是以出貨觀點開發,只有大分類，
但是HOT需要的是欠點的發生源及更細的分類,例如GATE分類為異物,實際
HOT需要再細分為P.T、TS、B.S等,另外可能需針對畫像,在層別出發生地點,例如上游中游或下游,
於是HOT同仁提出了「窯操作觀點的欠點圖表」的需求。
由於此項需求是ADT獨有,本社無法協助新GATE開發
這一次我們將集合具窯操作經驗同仁與生產推進課TOM3設備擔當合作
共同開發專屬ADT的判斷GATE

## Slide 8
成功開發出9類品質欠點Gate，即時可視化達成
ADT 開發HOT品質監視參數
PC
光學鏡頭
欠點影像獲取
特徵分析、分類
檢查機
生產推進課
素板捆包、出荷
COLD
素板品種、出荷
對象判定
ADT 自主開發Gate
藉由新Gate的開發，可以
降低精查人員判斷欠點的
數量，除了人員的負擔降
低之外，同時也大幅減少
欠點誤判，導致混入的風
險。
品質分析及操作
HOT
藉由經驗判斷欠點種
類，及發生源判斷跟
對策
經驗轉成易懂的情報
image
Data
該Page待修正
Notes: ADT從2015年GATE自主開發,已經累積豐富經驗,但是以往開發都是以出貨觀點來開發,
這次是首次替HOT擔當量身打造品質監控專用GATE,
透過HOT人員進行大量畫像特徵分類
再經推進課人員進行特徵參數測試開發,
終於成功開發出9種品質監控GATE並予以可視化.

## Slide 9
判斷困難的欠點~GATE判定困難的進化
生DATA整理：關鍵指標的掌握及過濾必要
841
843
844
Gate
CF 84X分布 (2024-04-01)
Date
個數
幅座標
精查機
微小畫像
B.O.S.？
awa？
awa？
yogo？
B.O.S.？
yogo？
分佈雜亂，判斷困難。
TOM3精查後，MAP分佈散亂無章，
品質變化無法及時有效性的判斷。
欠點種類多樣，微小品質
指標性欠點無法分類。
因檢查機機能關係，針對微小畫像
欠點，無法有效分類，造成品質對應
判斷上的難度提升。
品質指標區分的必要性。
在微小欠點中，有區分為OK及NG
欠點，而NG欠點就是品質指標的重
要參考依據。
Notes: 透過新GATE開發,大部分的HOT品質狀況都能層別並MAP化,
但少數幾類以目前的檢查機畫像分類技術很難達到要求!
如圖所示：因GATE正解率低,很多分類外畫像也統計到MAP裡，導致無法確認品質的變化,
這個部分需要克服.

## Slide 10
生DATA整理～雜訊去除
新GATE開發+辨識系統，提高資料的參考價值，同時提升工作效率
841
843
844
Gate
CF 84X分布 (2024-04-01)
Date
個數
幅座標
841
843
844
Gate
CF 84X分布 (2024-04-01)
Date
個數
幅座標
自行開發影像辨識
掌握品質指標性欠點
有效提高操作效率
Before：散亂，無參考價值的資料
After：明確，有參考價值的資料
yogo 0.95
awa 0.93
BOS 0.96
A.I.畫像辨識分類
Notes: 針對因GATE正解率低,造成MAP無法判讀問題,
我們利用AI的圖像辨識機能,進行各種圖像辨識的訓練
開發出欠點分類的AIモジュール
如右圖所示,經過AI再次分類的MAP,可以有效的看出品質的變化
讓現場可以依照品質狀況進行異常排除

## Slide 11
製一部即時監控系統
自動的に計算され、グラフとして出力される、即時可視化できだ。
製造一部SPOホームページ
各窯の欠点検出状況①
各窯のN-Deltaはリアルタイムに確認可能
各窯の欠点検出状況②
検査機184台PCのハードディスクの状態
9種類の品質状況、5種類の設備状況が公開され、自動的に生成されるグラフは合計78枚。継続的に追加している。
Notes: 在提升欠點情報可靠性之後
接下來就是思考如何將所有生產情報能即時掌握
於是製一部相關人員共同討論需求情報內容
依需求做成如畫面所看到的集ADT全窯爐生產/品質/檢查機設備狀態/N-Delta數據等情報的即時監控系統
系統中的情報都是自動收集數據,並將數據轉化成容易判讀的圖形
終於在窯操作相關情報的即時可視化跨出重要的一大步,為將來的數位轉型奠下基礎

## Slide 12
素板製造工程面對的問題及解決方案2：
目標：開發警報及可視化系統
生產中
破裂的恐懼
欠點情報
參考性低
品質情報
無法立即掌握
無法定量化的經驗
DX工具
解決現場の
困ること
Notes: 現場的另一個困擾就是製程中的素板破裂
一旦發生破裂為避免事態擴大,現場人員可能連休息吃飯時間都沒有
破裂時所需要投入的人力時間,是所有窯爐擔當最大的恐懼
如何幫助現場消除這一份恐懼,是我們努力的另一個目標
如果可以像地震警報系統一般,可以事先提出警告,幫現場同仁爭取對應的緩衝時間
或許對恐懼的消除能做出貢獻

## Slide 13
生產中割れ
建立預警系統，降低未知造成的風險；將經驗判斷，轉化成定量化決策
COLD
HOT
Bath Exit
切折設備
Exit
Break
切折
割れ
發生Exit Break會造成產能大幅下降，並會
造成品質異常，有長時間步留率低下的狀況。
Exit Break 發生原因：
溫度、設備：進行溫度管理及設備定期保養
異物、巨大泡：異物可從HOT camera監視
然而，巨大泡卻存在著未知的恐懼
切折割れ的發生，除了會造成產能的下降、品質的異常，
薄板生產中，破裂多發的狀況，人員持續進行キズ的臨檢，
容易造成人員過勞，甚至見逃之情事。
切折割れ發生原因：
設備：確實依造制定好的 設備管理 規範進行對應。
板質：只能利用經驗判斷，無法有定量的數據
Notes: 會造成重大損失的生產中割れ分成HOT端的Exit Break及COLD上游的切折割れ
而造成這2種割れ的主要原因是板質變動
如果可以事先針對板質發生變動時提出預警,應可以幫現場爭取對應的時間甚至預防割れ發生

## Slide 14
HOT の割れ
預警系統可以將風險等級，從「未知的恐懼」 ，下降成「可預知的風險」
Exit
Break
改善1
巨大泡の監視プログラムを開発 巨大泡位置大小及趨勢MAP化
巨大泡檢出不能
檢查機
嘗試使用Python
抓取巨大泡特徵
經過同仁不斷的Coding，
除了可以準確分辨巨大泡，
同時也開發出可視化的介
面，讓同仁更容易判讀。
雖然巨大泡監視系統可以
確認，但是，有辦法在從
巨大泡開始出現時，就讓
人員有所警戒的方式嗎？
巨大泡の監視プログラム
改善2
巨大泡の自動警告プログラムを開発し、
閾値を超えるとすぐに関係者にメールで連絡する。
自動警告機能追加
関係者にメールで連絡する
思考巨大泡開始出現的時間，
以及同仁可以立即收到消息這
兩點，來進行相關的系統機能
追加。
於是讓系統能自動進行計算，
一旦偵測到數據超過設定的警
戒值，就會立即透過電子郵件
通知相關人員。
巨大泡の自動警告プログラム
Notes: 首先是HOT段的割れ,素板成形過程中,如果存在大型氣泡
容易造成冷卻過程中,因氣泡造成的應力集中,造成從氣泡為起點發生破裂
我們利用巨大泡特徵,將巨大泡發生趨勢及分布MAP做成監視系統,
但是巨大泡就像地震一樣,無法預測甚麼時候發生!
於是我們思考建立一個類似地震預警的一個警報系統,
利用系統的持續自動計算,超出閥值自動MAIL聯絡相關者的一個警報系統.
關係者收到警報後可以立即對應,減少割れ發生機率.

## Slide 15
COLD の割れ：板質起因
數據，可以將人員依經驗進行定性化的判斷，變成定量化的判斷依據。
2014年～
板のうねり/板のダブつき見える
ために、ゼブラボード設置
板折良率 %
Br引入枚數
Br引入成功率%
2024年
3/12 中出
3/14 朝出
3/16 夜勤
3/18 夜勤
不同人員目視判斷的差異性，以及操作感度的變化，難以掌握！
Notes: COLD の割れ
當素板完成徐冷後,素板的板質就已經固定
當板質不夠安定時在行經COLD的搬送ROLL時,會產生劇烈晃動
而此晃動現象在博搬生產時尤為明顯
如果可以透過現場觀察掌握到品質變化,應該可以作為操作的參考
大約在10 年前,我們在COLD現場裝設了一個斑馬紋看板來確認素板SP/CMI
如右圖所示,3/14與3/16 的波紋形狀有所不同且與板折良率有明顯的相關性
但是在ADT 近10年來,現場人員僅能以目視確認圖像進行好壞的判斷
實際運用在操作條件上應用不容易實施

## Slide 16
COLD 割れ~板質起因：新管理指標『定量化』的建立
判断
從來
監視器
畫像
沒有定量化的判斷基準
結論2
結論1
...
意見分歧
自行開發影像數據化
即時、定量的數據變化
品質操作更加迅速、客觀
現在
監視器
畫像
畫像
處理
數據
轉換
定量分析
透過定量化的數據分析，可以獲得更客觀的結論！
Notes: 圖像DATA不容易判別,如果可以將圖像數據化,再進行數據解析,應該可大大提供可參考性
於是想透過畫像解析技術將定性的圖像轉成可以定量評價的數據
於是由製一部具備PYTHON能力的同仁進行自主開發
我們收集了大量圖像,進行研究期望可從中找到全新的判讀方式,

## Slide 17
數據融合
及標準化
新管理指標『定量化』建立的方式
影像的數據轉換，需要DX人才不斷的Try & Error，才得以實現
監視器畫像取得
斑馬紋輪廓影像(轉檔)
裁切需數據化的範圍，
並進行角度補正
現場環境光影響，
二値化無法取得
正確的線條
傳統二値化
輪廓影像數值計算
適応的二値化，
可以克服環境
光線的影響
適応的二値化
水平直線性計算
垂直黑白比例計算
線條
強調
扭曲
強調
多個試算結果，
利用係數相乘融合後，
依照權重計算出一個數值
數據資料
Notes: 將斑馬紋影像轉換成數據有3個困難點需要克服.
1.監視器畫像取得 2.斑馬紋線條影像取得 3.輪廓影像數值計算
1.監視器畫像取得:由於是監視器業者的封閉系統,需克服如何連續不間斷取得影像!
我們自行進行配線作業,串接中繼PC,並利用排程技術將影像自動傳送到畫像處理PC
2.輪廓影像取得 :
由於現場環境及燈光影響,使用傳統影像處理,無法取得斑馬紋線條,
經過查閱文獻及大量測試，我們最終找到了自適應二值化技術，成功地提取出所需的線條。
3.輪廓影像數值計算:
由於沒有相關經驗,只能透過大量查閱文獻資料來探索!
最終水平方向我們計算直線性來強調線條的變異,垂直方向則計算黑白比例標準差來強調畫像扭曲,
經過大量的比對畫像及數據 ,最終在參數持續調整後找到了相關性~並且將斑馬紋線條數據化.

## Slide 18
新管理指標的活用
新管理指標的活用，繼續精進到準確運用，將是不斷努力的目標
數據資料
影像可視化的實現：可視化介面
可視化界面
新管理指標的運用：影像與數據對照
斑馬紋影像
數據化曲線
0.5t 生產
0.3t 初期
0.3t 穩定
0.3t 跳動
Notes: 透過上述介紹利用影像前期處理+數值運算
我們成功地開發了COLD段的板質監控系統
全新的管理指標運用狀況如右圖所示
以0.5t切換成0.3t生產為例
0.5t生產時,素板晃動情形很安定,故呈現穩定的曲線
0.3t生產初期則因為素板晃動劇烈,右下圖所呈現的變動幅度明顯看出
經調整後板質穩定所呈現的曲線也趨於安定
透過新指標活用,大大縮短品質調整的作業時間

## Slide 19
まとめ
影像
數據化
自動
警告
影像
數據
可視化
自動警告
● 品質、設備即時可視化
● A.I.畫像辨識分類
● 割れ預防自動警告
削減：設備/品質異常起因のLOSS
● 異常事前預知、突發異常減少
● 作業時間減らす定例作業時間
120Hr/月を削減
● システム開発自作による
DX人財育成
Notes: 今年透過活用DX工具,我們初步實現了以數據進行決策的目標
我們將透過將由人員靠5感進行判斷的影像數據化,再透過數據分析,成功達成了20多年來的需求
也可透過提早預警降低現場人員對 生產中割れ的恐懼
而透過自動即時的數據收集,提供人員可以依照品質狀況即時因應調整,將生產中的LOSS降到最低
在DX化的過程,我們減少了人員須進行手動收集整理數據的時間,每月達120Hr/月
異常事前預知降低現場工作中壓力,創造一個更安心的工作職場
最後,透過系統的自主開發,人員對DX 工具運用更熟練,對DX人才育成也做出重大貢獻

## Slide 20
製一部的DX之路
Digitalization
Digitalization
/Smart化
Digital
Transformation
No Best，Only Better ！
Notes: 隨著數位轉型推進,伴隨著許多作業方式的變更
為讓現場同仁能接受轉變,我們今年從協助現場解決問題出發
透過系統完成了將物理現象數據化,利用數據自動收集的Smart化
讓現場感受到數位轉型帶來的好處
從0到1再到無限大
後續將以今年奠基的基礎,泉源一同持續進行窯生產業務進化